1 - 5 Status LCD képernyő - USB port 9 - Zár / Select Button 
2 - Power / Mode gomb 6 - Combo TV / Audio Out 10 - SD kártyahely 
3 - LED Light 7 - HERO Bus Port ™ 
4 - 8 HDTV Out Port - Battery Door 
 
POWER / MODE gomb – A kamera elején található be-és kikapcsoló gomb, amely bekapcsolt állapotban a mód váltást is lehetővé  teszi. 
A gép bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a POWER / MODE gombot. A kamera 3-szor sípol, ezzel jelezve a bekapcsolást. 
A kamera kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a POWER / MODE gombot 2 másodpercig. A kamera 7-szer sípol, így jelezve a kamera kikapcsolását. 
A videó felvétel vagy a képsorozatok készítésének kiválasztásához a kamera bekapcsolása után nyomja meg a POWER / MODE gombot.

EXPONÁLÓ gomb – A kamera tetején található. 
A videó felvétel vagy a képsorozat elindításához nyomja meg az Exponáló gombot.

Ezzel a gombbal lehet kiválasztani a SET menüt, ahol módosíthatja a beállításokat. (Lásd a Beállítások menüpontban.)
Az akkumulátor részlegesen fel van töltve, így a kamera azonnal használható.

LCD IKONOK 
Fénykép mód 
Hármas fotósorozat 
Fótó készítése 10 másodperces késleltetéssel 
Felbontás kijelző
Utolsó felvétel törlése / Összes felvétel törlése 
SD kártya megformázása 
Akkumulátor mérő

Spotmérő

VIDEÓ FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE:

Kapcsolja be a kamerát a POWER / MODE gombbal. 
A kamera bekapcsoláskor alapértelmezetten a videó módban van.

Alapértelmezett felbontás 960p (1280x960). A Beállítások menüpontban talál leírást a felbontás módosításának lehetőségéről.  
A videó rögzítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

Piros LED fény villog, amíg a felvétel készül. 
A rögzítés leállításához nyomja meg az Exponáló gombot, vagy a kamera automatikusan leállítja a felvételt ha az SD kártya betelt, vagy az akkumulátor lemerül (ez kb. 2,25 óra üzemidőt jelent teljesen feltöltésnél).

FOTÓ KÉSZTÉSE 10 MÁSODPERCES KÉSLELTETÉSSEL:

Nyomja meg a POWER / MODE gombot, amíg meg nem jelenik a 10 másodperces TIMER ikon. 
Nyomja meg az exponáló gombot és a kamera automatikusan készít egy fotót 10 másodperc késleltetéssel. 
A felvétel sikerét villogó piros LED és sípolás jelzi.

FOTÓSOROZAT KÉSZÍTÉSE MINDEN "X" MÁSODPERCENKÉNT:
Nyomja meg a POWER / MODE gombot, amíg meg nem jelenik a villogó fényképezőgép ikon. 
Az alapértelmezett időzítés a 2 másodperces automatikus fotósorozat. 
Az Exponáló gomb megnyomásával indíthatja a felvételt, a megállításhoz újra nyomja meg az Exponáló gombot.

Az időzítés megváltoztatásának leírását a Beállítások menüpontban találja, így kiválaszthatja, hogy 2, 5, 10, 30, vagy 60 másodpercenként exponáljon a gép.

EGY FOTÓ KÉSZÍTÉSE:

Nyomja meg a POWER / MODE gombot többször, amíg meg nem jelenik az álló, nem villogó fényképezőgép ikon. 
Nyomja meg az Exponáló gombot. A gép egyet sípol és piros LED villog, ez jelzi a fotó elkészülését.

HÁRMAS FOTÓSOROZAT KÉSZÍTÉSE: 
Nyomja meg a POWER / MODE gombot, amíg meg nem jelenik a triple ikon az LCD kijelzőn. Nyomja meg az exponáló gombot, így 2 másodperc alatt készít egy hármas fotósorozatot a gép.

BEÁLLÍTÁSOK (SET) MENÜ:

(Speciális funkciók)

BELÉPÉS A SET MENÜBE:
Nyomja meg a POWER / MODE gombot többször, amíg a SET menühöz nem ér, majd nyomja meg az Exponáló gombot.

Az opciók kiválasztásához a POWER / MODE gomb nyomogatásával tud lépkedni a menüben.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK:

Alapértelmezett mód a Power UP

Fénykép Minden "X" másodperc módja: 
Szimbólumok jelentése: 
F: (alapértelmezett beállítás) videó mód (F azt jelenti: "forgatás") 
P: egy felvétel készítése Fénykép módban
3: hármas sorozat készítése Fénykép módban
PES: fotósorozat készítése Minden "X" másodperc módban - az exponáló gomb segítségével válthat az időközök között. 
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

VIDEÓ FELBONTÁS KIVÁLASZTÁSA:

R1 - 16:9 Felbontás 848x480 – 60 fps
WVGA felbontás, a normál VGA felbontás szélesvásznú kiterjesztése.

Használata akkor ajánlott, amikor kisebb fájlméret kívánatos.
R2 - 16:9 - 30 fps - 
Felbontás 720p - (1280 x 720) 30 
Legszélesebb HD Video 
Használata akkor javasolt, ha nagylátószög kívánatos.

R3 - 16:9, 60 fps 
Felbontás 720p - (1280 x 720) 60 
Legszélesebb HD Video ugyanaz, mint R2, de ultra lassított lejátszás. 
R4 -  4:3 Felbontás 960p (1280 x 960) 30 
Magas minőségű HD Video 
Használata akkor javasolt, ha a kamera a testre, sisakra vagy mellpántra van rögzítve, ez a mód ad lehetőséget vertikálisan a legnagyobb látóterület befogására.
R5 - Felbontás 16:9 1080p - (1920x1080) 30
Full HD Highest, a legjobb minőségű HD VIDEÓ, a legjobb választás amikor járműre van felrögzítve a kamera,  így készítheti el a legjobb minőségű autós filmeket. 
A látószög ennél a beállításnál 25% -al szűkebb (127 º) a többihez képest, ami 170 º .
 
Megjegyzés: a fenti R1, R2, R3, R4, és R5 beállítások csak a SET menüben jelennek így meg, az LCD-képernyő bal alsó sarkában mint 1, 2, 3, 4 és 5 (nem "r") jelenik meg.

(Lásd az angol nyelvű leírásban a "status LCD ikonok" rajzon.)

EXPOZÍCIÓ KIVÁLASZTÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA 
Választhat a Spot fénymérés és Center Weighted Average Meter expozíciós beállítások között, a környezet megvilágításától függően.
A funkció szimbóluma az LCD-monitoron:

Cnt (alapértelmezett beállítás) 
A középre súlyozott átlag a legjobb a normális kültéri és beltéri fényviszonyok mellett. 
Ez az ikon jelenik meg akkor, ha az LCD-spot mérő aktív.
A FÉNYMÉRŐ beállítása javasolt, ha az autó belsejéből készül felvétel, vagy más, sötét 
helyről egy szebb, világosabb környezet felé készítünk felvételt.

A FÉNYMÉRŐ állítja be az expozíció vonatkozásában a jelenet abszolút központját, például az autó belsejéhez képest a kinti fényviszonyoknak megfelelően. 
Ha optimális expozíciót szeretne az autó belsejéből filmezve, válassza Cnt középre súlyozott átlagot. 
Az exponáló gomb segítségével válthat a beállítási lehetőségek között.
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

FORDÍTOTT HELYZETŰ FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE 
Fejjel lefelé fordított kamerával készített felvétel Image Capture (Ha a fényképezőgép nem rendelkezik ezzel a lehetőséggel, keresse fel a goprocamera.hu-t, ahol letölthet egy ingyenes frissítést, és megkapja ezt a szolgáltatást.)

Ha a kamerát fejjel lefelé kell csatolni ahhoz, hogy megkapjuk a tökéletes fotó vagy videó szöget, akkor a fényképezőgép a fotót vagy videót fejjel lefelé menti úgy, hogy azt a számítógépen vagy a TV készüléken már nem kell visszafordítani. 
Az LCD-monitoron látható szimbólumok:
UP: (alapértelmezett beállítás) szokásos mentés.

Upd: – a fotókat és videókat fejjel lefelé menti. Ekkor a videó kamera és fotó ikon gyorsan villog az LCD képernyőn.

Nyomja meg az exponáló gombot  az UP / UPD beállítások közötti váltáshoz.
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

TIMING: Fotó készítése minden 2, 5, 10, 30, 60 másodpercben kiválasztásának lehetősége.
Amikor meglátja P2 ikont, (fotó 2 másodpercenként az alapértelmezett beállítás), akkor nyomja meg az exponáló gombot, hogy választani tudjon az alábbiak közül:
Szimbólumok az LCD-monitoron: 
P2 / P5 / P10 / P30 / P60  - fotók készítése  2 / 5 / 10 / 30 / vagy 60 másodpercenként 
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

A LED VILLOGÁSÁNAK KIVÁLASZTÁSA  ON/ OFF 
Beállíthatjuk, hogy a piros LED villogjon forgatás közben, vagy ne. 
Szimbólumok az LCD-monitoron: 
BLO: (alapértelmezett beállítás) a LED villog 
BLF: a LED villogásának kikacsolt állapota / OFF 
Az exponáló gomb segítségével válthat közöttük. 
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

A CSIPOGÓ HANG KI ÉS BEKAPCSOLÁSÁNAK KIVÁLASZTÁSA ON / OFF 
Beállíthatjuk, hogy a kamera adjon csipogó hangot és sípoljon, vagy csendes módban legyen. 
Szimbólumok az LCD-monitoron: 
BPO: (alapértelmezett beállítás) csipogó hangot ad a kamera - ON 
BPF: nincs csipogó hang  - OFF 
Az exponáló gomb segítségével válthat közöttük. 
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

NTSC / PAL BEÁLLÍTÁS KIVÁLASZTÁSA
Ez szabályozza a videó kimenetet a felvételek TV készüléken történő megtekintéséhez.

Szimbólumok az LCD-monitoron: 
NSC: (alapértelmezett beállítás) NTSC TV beállítás 
PAL: PAL TV beállítás 
Az exponáló gomb segítségével válthat közöttük. 
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

UTOLSÓ ELMENTETT FÁJL TÖRLÉSE 
Törölheti az utolsó elmentett fájlt az SD kártyáról, az LST ikon kiválasztásával: 
Szimbólumok az LCD-monitoron: 
LST:
Ha törölni kívánja az utolsó mentett fájlt, az LST ikon kiválasztása után nyomjuk meg az exponáló gombot, ekkor az LST villogni kezd.

LST (villogó) – Nem válasznál:

"LST" villogni fog 5 másodpercig. Ha nem tesz semmit ... "LST" nem villog tovább 
és a fájlt nem törli. Ekkor nyomja meg a POWER / MODE gombot, hogy előre lépjen a következő opcióhoz a SET menüben. 
LST (villogó) - Igen válasznál:
TÖRÖL –Ha az LST gomb villogása közben megnyomja az exponáló gombot, akkor törölni fogja az utolsó mentett fájlt az SD-kártyáról.

AZ ÖSSZES FÁJL TÖRLÉSE ÉS AZ SD KÁRTYA MEGFORMÁTÁSA: 
Ha az "All" felirat látható az LCD képernyőn, törölheti az összes fájlt és az SD kártyát megformázhatja: 
Szimbólumok az LCD-monitoron: 
Ha az "All" felirat látható az LCD képernyőn az összes fájl törléséhez és az SD kártya megformázásához nyomjuk meg az exponáló gombot. Ekkor figyelmezető villogás jelentkezik. 
ALL (villogó) – Nem válasznál:
"ALL" villogni fog 5 másodpercig. Ha nem tesz semmit, "ALL" leállítja a villogást
és az SD kártyát nem lehet formázni.

Ekkor nyomja meg a POWER / MODE gombot, hogy előre léphessen a következő opcióhoz a SET menüben. 
ALL (villogó) - Igen válasznál:
Ha megnyomja az exponáló gombot a villogás alatt, akkor az SD kártyát megformázza, és minden adat törlődik.

AUTO POWER OFF BEÁLLÍTÁSA - A KAMERA AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA
Beállíthatja, hogy a kamera automatikusan kikapcsoljon a 60, 120, 300 másodperc múlva, vagy beállíthatja, hogy a kamera bekapcsolt állapotban maradjon a kézi kikapcsolásig. 
Szimbólumok az LCD-monitoron: 
OFF: (alapértelmezett beállítás)  a kamera csak akkor kapcsol ki, ha kézzel kikapcsoljuk. 
60 - a kamera kikapcsol 60 másodperc után, az utolsó gomb lenyomását követően (kivéve, ha a felvétel automatikus fényképmódban van) 
120 – a kamera kikapcsol 120 másodperc után (2 perc), az utolsó gomb lenyomását követően (kivéve, ha a felvétel automatikus fényképmódban van) 
300 – a kamera kikapcsol 300 másodperc után (5 perc), az utolsó gomb lenyomását követően (kivéve, ha a felvétel automatikus fényképmódban van) 
Az exponáló gomb segítségével válthat A LEHETŐSÉGEK között. 
Nyomja meg a POWER / MODE gombot a beállítás mentéséhez.

AZ IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA 
A beállítások az elem lemerüléséig maradnak meg. Az akkumulátor eltávolítása során az idő és a dátum beállítása el fog veszni.
Szimbólumok az LCD-monitoron: 
dat 
Amikor a : "dat" látható a képernyőn, nyomja meg az exponáló gombot a dátum és idő beállításhoz. 
Y09 - Y30:  a POWER / MODE gomb segítségével válthat Y09 (2009) Y30 (2030). 
Nyomja meg a CLOSE -t  a következő dátum beállításhoz. 
01-12:  a POWER / MODE gomb segítségével válthat 01 (január) 12 - (December).

Nyomja meg a CLOSE -t  a következő dátum beállításhoz. 
D01 - D31:  a POWER / MODE gomb segítségével válthat a D01 (1. hónap napja), 
D31 (a hónap 31. napja).

Nyomja meg a CLOSE -t  a következő dátum beállítás. 
H00-H23:  a POWER / MODE gomb segítségével válthat a H00 (12 katonai idő szerint), 
H23 (11 katonai idő szerint). Nyomja meg a CLOSE -t  a következő dátum beállításhoz. 
00-59 a POWER / MODE gomb segítségével válthat a 00 (nulla perc) 59 (59 perc).

Nyomja meg a CLOSE -t  a következő dátum beállításhoz. 
Miután kiválasztotta a "perc" beállítást, nyomja meg az exponáló gombot, és visszatérhet a SET menüben.

KILÉPÉS A SET MENÜBŐL

Amikor meglátja az ESC a képernyőn, nyomja meg az exponáló gombot, hogy kilépjen a SET menüből.

Kapcsolatok / Akkumulátortöltő 
RENDSZERBEN KÖVETELMÉNYEK 
A HD HERO kamera kompatibilis a Microsoft ® Me/2000/XP/VISTA vagy újabb, vagy Mac OS X 10.2 vagy későbbi típusokkal.

A HD HERO kamera is csatlakoztatható bármilyen standard felbontású HDTV-hez, amely rendelkezik RCA vagy komponens (RGB) kimenettel.

Windows rendszerkövetelmények a Full HD 1080p és 720p 60 fps-lejátszásához: 
• Microsoft Windows ® XP (Service Pack 2 vagy újabb) vagy Vista 
• 3,2 GHz-es Pentium 4 vagy gyorsabb 
• Direct X 9.0c vagy újabb 
• Legalább 1 GB RAM-rendszer 
• videokártya legalább 256 MB RAM 
Macintosh-rendszerkövetelmények a Full HD 1080p és 720p 60 fps-lejátszásához: 
• Mac OS ® X vagy újabb v10.4.11 
• 2,0 GHz-es Intel Core Duo vagy gyorsabb 
• Legalább 1 GB RAM-rendszer 
• videokártya legalább 128 MB RAM 
 
SD KÁRTYA HASZNÁLATA
A HD HERO kamera kompatibilis a 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, és 32GB kapacitású SD és SDHC kártyákkal, de a GoPro minimum a 4 GB-os SD kártya használatát javasolja.
 
AZ SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE:
Csúsztassuk az SD kártyát a kamera oldalán található nyílásba, úgy, hogy a címke velünk szemben legyen. Ha az SD kártya a helyére kerül, kattanást érzékelünk.
Az SD kártya eltávolításához nyomja beljebb kissé, és kiugrik a kamerából annyira, hogy kihúzhatóvá válik.

A VIDEÓK ÉS A FÉNYKÉPEK LETÖLTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPRE

Windows operációs rendszer  esetében: 
1) Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével. 
2) Kapcsolja be a kamerát a POWER / MODE gombbal. Az LCD-kijelzőn megjelenik az "USB". 
3) Kattintson duplán a Sajátgépre és a "cserélhető lemez" ikonra.

4) Kattintson duplán a "cserélhető lemez" ikonra. 
5) Ezután kattintson kétszer a "DCIM" mappa ikonra. 
6) Ezután kattintson kétszer a "100MEDIA" ikonra. 
7) A fotó-és videó fájlok a "100MEDIA" mappában találhatóak. 
8) Húzza a fotó-és videó fájlokat a merevlemezre, vagy kattintson duplán a fájlra megtekintéshez. 
Mac: 
Egyszerűen csatlakoztassa a kamerát a MAC-hez a mellékelt USB-kábel segítségével és a MAC OS fogja felismerni. 
FONTOS TIPP Mac felhasználóknak: Ha törli a fájlokat az SD kártyáról, ki kell üríteni a szemetet az SD kártya eltávolítása előtt, vagy kihúzni a kamerát, különben a felvételek nem törlődnek teljesen az SD kártyáról.

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE 
Az LCD-kijelzőn villogni fog a "BAT" üzenet, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

1) Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével. 
2) Piros LED világít ha a kamera bekapcsol, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik. 
3) A piros LED kialszik, ha az akkumulátor fel van töltve. 
4) Akkumulátor töltés 80%-ban 2 óra a számítógép USB portján keresztül. 100%-os a feltöltés 4 óra teljes töltési idő után. 
5) Az akkumulátor  80%-osan töltött lesz egy óra alatt, ha 1000mAh USB-kompatibilis fali vagy autós töltőt használnak. Ekkor a 100%-os feltöltés 2 óra elteltével érhető el.

A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA TV vagy HDTV –hez
Győződjön meg róla, hogy megfelelő-e a NTSC vagy PAL videó beállítás, különben a kamera nem fog működni megfelelően a TV-n.

1) Csatlakoztassa a kamerát az RCA vagy (RGB) porton keresztül a TV vagy HDTV-hez a  kábel segítségével. A kamera oldalán lévő ikonok jelzik a kábelek helyét.
2) Ha HDTV-hez csatlakoztatja a kamerát, használja az RCA kábelek, míg a hang (RGB) kábelen vannak a HD videó jelek.
3) Ha csatlakoztatva van, kapcsolja be a kamerát. 
4) Az SD kártyán található legutolsó felvétellel kezdődik a lejátszás.

5) Nyomja meg a POWER / MODE gombot, hogy előre lépjen a következő felvételhez.,

Nyomja meg az exponáló gombot, hogy visszatérjen az előző videóhoz. 
6) A képek megtekintéséhez, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a POWER / MODE gombot 2 másodpercig, így tud váltani a fotó lejátszás módra. 
7) Nyomja meg a POWER / MODE gombot, hogy a következő képre lépjen. 
8) Nyomja meg az exponáló gombot, hogy visszatérjen az előző fotóhoz. 
9) Nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER / MODE gombot 2 másodpercig, hogy visszatérjen a videó lejátszás módba, ha ez szükséges. 
10) Húzza ki a TV-ből kamerát, majd kapcsolja ki kamerát.